## Slide 1
空间光调制器原理及其在无序系统中的拓展模拟
近代物理实验期末汇报 | 汇报人：学生
从液晶相位调制出发，连接二维晶格、k 空间与安德森局域化的光学模拟

## Slide 2
实验基础与 SLM 调制机制
向列型液晶分子具有介电各向异性：外加电场改变分子取向，从而改变有效折射率。
入射偏振光在液晶层中积累相位延迟，延迟量由液晶层厚度、双折射与工作波长决定。
灰度值经驱动电压映射到相位响应曲线，实现逐像素、可编程的相位调制。
通过偏振器或复振幅编码，SLM 不只改变相位，也可等效实现振幅与相位联合控制。
Gamma = 2*pi*d*Delta_n / lambda
SLM 提供了一个可通过计算机精确控制的二维复振幅调制场。
近代物理实验 | SLM 与无序系统光学模拟 2/6

## Slide 3
物理图像的跨学科同构
像素网格与傅里叶光学把“光场”翻译成“晶格波函数”
光学表述
固体物理表述
SLM 像素间隙形成黑栅效应，天然引入周期采样结构。
4f 系统后焦面对应输入光场的傅里叶面，可直接观察空间频率分布。
空间滤波选择特定衍射级，相当于在动量空间裁剪与重构光场。
二维像素阵列可映射为二维晶格，灰度相位对应格点势场或跃迁相位。
后焦面坐标映射到 k 空间（倒易空间），衍射峰对应晶格动量选择定则。
周期结构的倒易格矢定义第一布里渊区，决定可观测的布拉格衍射图样。
这种同构使 SLM 成为天然的光学薛定谔方程模拟器。
近代物理实验 | SLM 与无序系统光学模拟 3/6

## Slide 4
核心拓展方案：光学安德森局域化
势场模型：在周期相位光栅 V_periodic(x,y) 上叠加随机相噪矩阵 W*R(x,y)，模拟晶格缺陷与无序势。
无序度 W 控制随机势强度：W 越大，晶格平移对称性破缺越明显，平均自由程缩短。
传播过程可写作光学近似下的薛定谔方程：i*d psi/dz = [-1/(2k0)*nabla_perp^2 + V(x,y)]*psi。
观测量从实空间强度 I(x,y) 与倒空间功率谱 |FFT{psi}|^2 两个维度同时提取。
V(x,y) = V_periodic(x,y) + W*R(x,y)
预期现象
尖锐布拉格衍射峰（布洛赫扩展态）逐渐演化为随机散斑场（波函数局域化）。
近代物理实验 | SLM 与无序系统光学模拟 4/6

## Slide 5
MATLAB 预演与数据处理
用仿真先验证无序度、采样周期与傅里叶谱之间的关系
请在此处插入 实空间无序相图
请在此处插入 倒空间 FFT 散斑图
通过 2D FFT 计算空间功率谱，分析衍射斑的展宽与衰减。
近代物理实验 | SLM 与无序系统光学模拟 5/6

## Slide 6
总结与致谢
从基础图像处理升维到凝聚态拓扑现象的模拟
感谢聆听，欢迎提问。
近代物理实验 | SLM 与无序系统光学模拟 6/6